ONE WRAP

– MASINA SEMIAUTOMATA DE INFOLIAT PALETI CU FOLIE EXTENSIBILA

- Design inovativ cu incapsularea motoarelor

- Platou rotativ robust. Masina are cea mai mare capacitate de incarcare de pe piata: se pot ambala paleti de pana la 2.4 tone!

- Caruciorul M: am imbunatatit capacitatea de prindere si frana mecanica

- Noul carucior LP este prevazut acum cu preintindere de 240% in varianta standard

- Mententanta mai usoara (accesibilitate & cablaj)

- Rationalizarea si simplificarea pieselor de schimb

- O amprenta la sol mai redusa

- Garantie extinsa la 24 luni.

- Caracteristica unica pentru acest tip de masini, standardul de piata fiind de 1.2 pana la 1.5 tone

- Noul design asigura o rezistenta mai mare la uzura

- Structura tubulara octagonala ofera o protectie perimetrica mai buna

- Durata de viata mai lunga.

- Permite accesul la setari care nu erau disponibile la F1 avand functii suplimentare

- Se pot configura acum 10 programe-retete diferite pentru a obtine un ciclu consistent de ambalare pentru orice tip de produs;

-Se poate programa independent viteza caruciorului la urcare si coborare - flexibilitate mai mare;

-Se asigura un ciclu real de aplicare a filmului capac (filmul folosit la top palet ca protectie contra prafului) cu programarea nivelului de coborare a caruciorului inainte de aplicare (time delay);

-Infasurarile suplimentare la partea superioara se programeaza de la panoul de control (time delay);

-Infasurarile de ranforsare se aplica independent de viteza de rotatie a platoului (contabilizare reala a turelor).

- Coloana are un design ergonomic, stilizat un aspect complet nou

- Acelasi panou de control poate acomoda toate configurarile posibile si toate tipurile de carucior

- Simplificare afisaj pentru semnalele de eroare, utilizare/ resetare mai usoara

Obtional se poata atasa o rampa  in cazul in care este folosita transpaleta.manuala.

Dimensiuni de gabarit ale masinii de infoliat.